## Slide 1: Политех-2025
XI Международная научно-практическая конференция школьников
«Политех-2025» 19 апреля 2025 г., Омск
Секция:
Химия
Город (регион): Омск, Омская область
Общеобразовательная
организация: АНОО «Школа«Видергебурт»(Возрождение)
Руководитель проекта: Пахорукова Ольга Борисовна, учитель химии
Состав группы: Кузнецов Илья Андреевич
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 2
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ
Краткие сведения об авторском коллективе:
Индивидуальный проект. Автор: Кузнецов Илья Андреевич, обучающийся АНОО «Школа«Видергебурт»(Возрождение) города Омск.
Академические и научные достижения:
Победитель школьной премьер лиги Санкт-Петербургского Горного университета 2025
Призер РЭ ВсОШ по физике 2022-23, призер МЭ ВсОШ по физике 2023-24, 2024-25 учебных лет
Участник Февральской естественнонаучной программы Сириус 2024-25
Участник зимней школы СУНЦ НГУ – Архимед 2024-25
Участник проектной недели SWW SE института SCAMT университета ITMO 2024

## Slide 3
Актуальность:
В настоящее время остро стоит вопрос о нехватке чистой питьевой воды. В России загрязнены 75% поверхностных вод или 50% всех вод.
В Омской области вода сильно загрязнена промышленными отходами. Омск стоит на 9 месте по России по объему сброса загрязненных сточных вод.
В водные объекты области в зависимости от объема производства поступает до 269 млн. м3 загрязненных сточных вод, в том числе в городе - 230 млн. м3 , из которых 86 % - неочищенных или недостаточно очищенных.
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 4
Методы очистки воды:
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ
Критерий | Эффективность очистки от химических загрязнителей | Эффективность очистки от мелких частиц и взвесей | Эффективность очистки от микроорганизмов | Время | Стоимость
Фильтрация | Неэффективно | Средняя эффективность | Неэффективно | Быстро | Низкая
Обратный осмос | Эффективно | Эффективно | Эффективно | Среднее | Дорого
Ионный обмен | Избирательно | Неэффективно | Неэффективно | Быстро | Средняя
УФ-обработка | Неэффективно | Неэффективно | Эффективно | Быстро | Низкая
Кипячение | Неэффективно | Неэффективно | Эффективно | Быстро | Низкая
Дистилляция | Эффективно | Эффективно | Эффективно | Долго | Средняя
Коагуляция | Неэффективно | Эффективно | Эффективно | Среднее | Низкая

## Slide 5
Цель проекта:
Изучение эффективности процесса коагуляции для очистки воды от взвешенных частиц с применением флокулянта и без
Задачи проекта:
Проведение процесса очистки воды, загрязненной различными взвесями, методом коагуляции
Провести сравнение эффективности разных типов коагулянтов (Алюминиевых и железных)
Оценить эффективность применения флокулянтов при коагуляционной очистке воды
Определить необходимую концентрацию коагулянта для проведения очистки
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 6
Постановка эксперимента:
Коагуляция каждой пробы производилась по следующей методике:
Колбу 250мл наполнить исследуемой пробой.
Поставить на магнитную мешалку и закинуть якорь. Включить перемешивание
Подщелочить пробу 0,1M раствором NaHCO3
Добавить в колбу 0,1M раствор коагулянта.
Дождаться осаждения гидроксида трехвалентного металла
Профильтровать
Al2(SO4)3+6NaHCO3+3H2O=2Al(OH)3+6CO2+3H2O+3Na2(SO4)3
FeCl3+3NaHCO3+3H2O=Fe(OH)3+3CO2+3H2O+3NaCl
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 7
Определение концентрации коагулянта.
Поиск зависимости эффективности коагуляции от концентрации коагулянта проводился по следующей методике:
В семь колб(100мл) налить по 100 мл водопроводной воды
В каждую колбу прилить 0,3М раствор NaHCO3, перемешать
В каждую колбу прилить 0,1М раствор коагулянта, перемешать
Дождаться осаждения, записать время в таблицу
Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объём NaHCO3, мл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объём FeCl3, мл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Время осаждения, мин | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11
Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объём NaHCO3, мл | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
Объём Al2(SO4)3, мл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Время осаждения, мин | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12
Al2(SO4)3+6NaHCO3+3H2O=2Al(OH)3+6CO2+3H2O+3Na2(SO4)3
FeCl3+3NaHCO3+3H2O=Fe(OH)3+3CO2+3H2O+3NaCl
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 8
Определение концентрации коагулянта.
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ
Chart: Время осаждения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Значения Y | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Chart: Время осаждения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Значения Y | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Slide 9
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ
Водопроводная вода
Взвесь CaCO3
Глиняная взвесь
Вода из озера
Образцы

## Slide 10
Chart: Время процесса коагуляции для очистки воды от взвешенных частиц с применением флокулянта и без
| Al2(SO4)3 Без флокулянта | Al2(SO4)3 C флокулянтом | FeCl3 Без флокулянта | FeCl3 c флокулянтом
Водопроводная вода(контроль) | 11 | 4 | 12 | 4
Глина | 10 | 3 | 10 | 3
Мел | 9 | 3 | 9 | 3
Вода из озера | 13 | 5 | 12 | 4
Время, мин
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 11
Результаты проекта:
Мной были получены:
Зависимость времени коагуляции от концентрации коагулянта (для обоих коагулянтов). В обоих случаях, время коагуляции одинаковое для всех образцов с разной концентрацией. Среднее значение: для сульфата алюминия – 11,6 минут; для хлорида железа (III) – 11,8 минут.
Диаграмма времени коагуляции разных образцов с флокулянтом и без разными коагулянтами. Среднее время для образцов без флокулянта - 10,75 минут; для образцов с флокулянтом – 3,625, что меньше в 2,97 раза
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 12
Выводы:
Между концентрацией коагулянта и скоростью коагуляции не было найдено зависимости. Количество коагулянта нужно подбирать исходя из количества загрязнителя.
Соли алюминия и железа показали одинаковые результаты. Поэтому выбор коагулянта будет зависеть от других параметров.
Применение флокулянта действительно ускоряет процесс коагуляции. При использовании крахмала в качестве флокулянта я добился ускорения в 2,97 раза
Коагуляция действительно эффективна при очистке воды от мелких частиц и взвесей. Была произведена очистка воды от взвесей мела, глины и микроорганизмов и водорослей. Учитывая доступность этого метода очистки, его использование будет полезно для очистки питьевой воды, сточных вод, воды в бассейнах
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 13
Список использованной литературы:
Терехов Л. Д. Воловник Г. И. – Методы очистки воды : учеб. пособие / В. М. Рябков ; Инфра-Инжененрия. 2023. – 321 с. – ISBN 978-5-9729-1280-3.
Черкашина Г. А. Коагуляция воды: методические рекомендации / Черкашина Г. А. - Томск : [б. и.], 2017
Тайлашева Т. С. Обработка воды на АЭС / Тайлашева Т. С. - Томск : [б. и.]
Родион Магомедов, Алексей Кулаков. Очистка воды коагуляцией и фильтрацией / Магомедов Р. Кулаков А. – Завод водоочистного оборудования – 2021. – URL: https://stowater.com/stati/ochistka-vodyi-koagulyacziej-filtracziej.html (дата обращения: 22.03.2025).
Marine Pollution // National Geografic. Education. – 2018 – URL: https://education.nationalgeographic.org/resource/marine-pollution/
Система обмена туристской информацией // СОТИ – URL: https://www.nbcrs.org/regions/omskaya-oblast/sostoyanie-okruzhayushchey-sredy
Региональные аспекты развития: экономика, право, культура: сборник материалов студенческой конференции / Под ред. Н. И. Трофименко. — Омск: Изд-во АНО ВПО «Омский экономический институт», 2008. — 296 с
КОАГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ВОДЫ

## Slide 14
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

## Slide 15
  ТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
Схема эксперимента/диаграммы/графики::
Номер п/п | Образец | Коагулянт | Флокулянт | Время осаждения, мин | Результат визуального анализа
1 | Водопроводная вода | Fe2(SO4)3 | - | 12 | Прозрачно, без цвета и взвеси
2 | Водопроводная вода | Al2(SO4)3 | - | 11 | Прозрачно, без цвета и взвеси
3 | Глиняная взвесь | Fe2(SO4)3 | - | 9 | Прозрачно, без цвета и взвеси
4 | Глиняная взвесь | Al2(SO4)3 | - | 9 | Прозрачно, без цвета и взвеси
5 | Взвесь мела | Fe2(SO4)3 | - | 8 | Прозрачно, без цвета и взвеси
6 | Взвесь мела | Al2(SO4)3 | - | 9 | Прозрачно, без цвета и взвеси
7 | Водопроводная вода | Fe2(SO4)3 | + | 4 | Прозрачно, без цвета и взвеси
8 | Водопроводная вода | Al2(SO4)3 | + | 4 | Прозрачно, без цвета и взвеси
9 | Вода из водоема | Fe2(SO4)3 | - | 12 | Прозрачно, без цвета и взвеси
10 | Вода из водоема | Al2(SO4)3 | - | 13 | Прозрачно, без цвета и взвеси
11 | Глиняная взвесь | Fe2(SO4)3 | + | 3 | Прозрачно, без цвета и взвеси
12 | Глиняная взвесь | Al2(SO4)3 | + | 3 | Прозрачно, без цвета и взвеси